UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL

EXAMEN DE TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA. Curso 2003-2004

(Convocatoria de Febrero)	PROBLEMAS (Tiempo: 2 h.)

Nombre:…………………………………………………………………………………...

Apellidos:…………………………………………………………………………………

1.-		Una planta de molienda procesa 250 stph de mineral de una densidad de 3.2 ton/m3 (Ver diagrama de flujo).

Determinar el número de ciclones y su diámetro para obtener un rebose que cumpla las siguientes condiciones:

- Un porcentaje en peso de sólidos del 36.5 % (Cwt).

- Teniendo un 80 % de paso por la abertura de 150 (m.

- La caída de presión es de 55.17 kPa.

Cwt 	=		Porcentaje (%) de los sólidos en peso (en tanto por uno).

Cv 	=		Porcentaje (%) de los sólidos en volumen.

(pulpa	=		Densidad de la pulpa.

1 l/s		=		15.84 USGPM (galones por minuto US)

1 Galón (US) = 4 litros

1 PSI	=		6.9 kPa.

# Footnotes

stph: toneladas cortas por hora.   ()

Es necesario el balance de material del ciclón.